Teknisk udstyrsliste Biblioteket

LYD:

Lyd anlægget er et EAW JFL system med ”flying” subs, som kan trækkes frem og tilbage, alt efter hvor dyb scenen laves. De kan flyttes fra 300 cm fra bagvæg og frem til 580cm fra bagvæg.

PA-SYSTEM:

6 x EAW JFL 210, top 2 x 10” + 2x1”

4 x EAW JFL 118, sub 1 x 18”

1 x EAW UX-8800, speaker controller

5 x Yamaha P-7000 amp, 2 x 1000W / 4 ohm

F.O.H:

### 1 x Midas M 32

### Digital studie og live mixer med 40 indgange, 32 Midas mikrofon pre-amps og 25 busser. AES50 netværks tilslutning med op til 96 ind og udgange.

1 x Stagebox 24/4 + 2 til FOH (L+R)(Fra gammel mixer, dog stadig brugbar!)

MONITOR:

4 x Yamaha DSR 112, aktiv monitor 12” + 1”

MIKROFONER:

2x Senheiser EW-100 – G3 med håndmic (845) Trådløse vandre mikrofoner

2x Senheiser EW-100 – G3 med beltpack + bøjlemic HSP-4 Trådløse headset mikrofoner

1x Shure beta 52

3x Sennheiser 904

2x Sennheiser 905

2x Sennheiser 906

3x Sennheiser 914

4x Sennheiser E945

4x Klark di-100, di box

4x små mikrofon stativer 12 x store mikrofon stativer 2 4

5 x Bosch delegat mikrofoner + control unit + chairman.

LYS:

Mixer: Zero Jester 88 // Chamsys MQ 40

Der er monteret 6 elektriske træk som er i fuld bredde af salen (1150cm), hvert af disse træk er forsynet med 6 stk 230V output og 1 stk DMX output. 230V outputtene kan forsynes enten fra de 24 dæmperkanaler eller fra de 12 stk faste output som er placeret i krydsfeltet sammen med dæmperne. Bemærk at der er 63 amp / 380V til rådighed til alle de 24 dæmperkanaler og de 12 faststrøms stik.

Bundrøret på de elektriske træk kan kører op til en max højde på 525cm over gulvet.

De er placeret i henholdsvis 40cm, 80cm, 300cm, 580cm, 620cm, 870cm fra bagvæggen.

2* wind-up tre-fods stativer m. T-bum

LAMPER:

8 x DTS fresnel 500W

8 x DTS fresnel 1000W

4 x DTS profilspot 20-40 grader, 500W

7 x LED lampe 3x36W med zoom fra 10-40 grader.

4x Focus Spot Tree Z

4x Inno Color Beam Z19

2x Proton 3K (Stroboskob)

2x Blinders med pære (6 pære 2 i spare)

TÆPPER:

Der forefindes følgende tæpper

3 x bagtæpper B=400cm H=515cm, sort uld

4 x sideben B=200cm H=515cm, sort uld

SCENEPODIER:

4 x 100 x 100cm mrk. Bütec

6 x 100 x 150cm mrk. Bütec

20 x 100 x 200cm mrk. Bütec

8 x tribunerækværk 100cm bredde mrk. Bütec

5 x tribunerækværk 200cm bredde mrk. Bütec

120 x podieben 25cm

120 x podieben 50cm

48 x podieben 75cm

48 x podieben 100cm

48 x podieben 125cm

Sceneforkant til 25cm, 50 cm og 75 cm i sort uld

AV:

1 x lærred 500 x 340cm, fastmonteret på bagvæg

1 x projektion design F-32, 7500 lumen, 1920 x 1080 pixel.

Der kan tilsluttes VGA eller HDMI ved venstre side af bagvæggen.

NYT I TEKNIKPAKKEN:

AV udstyret er udvidet med click share opkobling til projektoren der med et ”klik” sørger for trådløs kommunikation mellem en hvilken som helst PC/Mac. Se mere på: http://www.barco.com/en/static/clickshare?ccmpgn=T-00000087&gclid=CjwKEAjw6IauBRCJ3KPXkNro1BoSJAAhXxpyjxnenHC_fyGnwn4pJVC-tFIhsB5wvG1RLofWd19xtRoCZzzw_wcB

MACKIE ProFX 8

8 kanals mixer. Manualen finder du her:  http://www.avstudio.pl/documents/mackie_pro_fx8_manual.pdf

### Midas M 32 m. stagebox

### Digital studie og live mixer med 40 indgange, 32 Midas mikrofon pre-amps og 25 busser. AES50 netværks tilslutning med op til 96 ind og udgange.

### Manual : http://www.theaudiospecialists.eu/cms_media/provisional-M32-manual-TAS.pdf

EKSTRA STØMUDTAG I SALEN:

2 x 3 fase 32A CEE / 380V. placeret både i højre og venstre side af bagvæggen ved lærredet og i modsatte ende ved døren til stole depotet.

Derudover findes der to strømudtag i teknik rummet på hhv. 16Amp 230V(blå) og 16Amp 380V(rød)

OBS! Hvis strøm skal trækkes fra teknik rummet skal det oplyses til band/teatertrup at de skal medbringe min. 20m. egnet forlænger ledning.